Bac 2022 Métropole (jour 1)	                                          Correction © https://labolycee.org

Spécialité physique chimie	 Exercice C – DÉFIBRILLATEUR CARDIAQUE (5 points)

MOTS-CLÉS : modèle du circuit RC série

Q1. Pour réaliser la charge du condensateur, l’interrupteur doit être basculé du côté du générateur, soit en position 1.

Q2. D’après la loi des mailles :

D’après la loi d’Ohm aux bornes de la résistance r :

De plus, l’intensité du courant étant un débit de charges électriques : .

Ainsi : car C est une constante.

Ainsi, .

devient

Q3. Vérifions que  est solution de l’équation différentielle précédente.

Injectons les expressions de  et dans l’équation différentielle  :

Pour que la solution convienne, il faut que cette égalité soit vraie quel que soit t. Cela implique que

Ce temps caractéristique de la charge s’exprime en s.

La solution proposée convient à condition de prendre cette expression de (charge.

Autre méthode :

On écrit l’équation différentielle  sous la forme y’ = a.y + b qui admet des solutions de la forme y = K.ea.x –  :

Par analogie, a =  et b =

ainsi les solutions sont de la forme uC(t) = .

En tenant compte des conditions initiales, on peut trouver l’unique solution :  .

donc K + E = 0 donc K = – E donc

Finalement on retrouve la solution proposée :  avec

Q4.  donc

Quand t tend vers l’infini, tend vers 0 donc .

Q5. Si , alors

À la date , la tension aux bornes du condensateur a atteint 99 % de sa valeur finale.

Q6. L’interrupteur est basculé de la position 1 à la position 2 quand le condensateur commence à se décharger donc quand  diminue.

Graphiquement, cela correspond à la date t2 = 0,024 s.

Q7. La décharge du condensateur commence à la date t2 = 0,024 s. Ainsi, pour trouver le temps caractéristique , on détermine la date  correspondant à l’abscisse de l’intersection de la tangente à la courbe de décharge au début de la décharge (c’est-à-dire à la date ) avec l’axe des temps.

(graph = t3 – t2 = 0,040 – 0,024 = 0,016 s = 16 ms.

Variante pour trouver  : lors de la décharge d’un dipôle RC, le temps caractéristique est égal au temps nécessaire pour que la tension atteigne 37 % de sa tension initiale.

Cette valeur semble suffisamment faible pour que la décharge d’énergie dans le thorax soit quasi-instantanée.

8. On peut considérer que la décharge est terminée au bout de  avec

R est compris entre 50 Ω et 150 Ω et C = 170 µF donc la durée de décharge est comprise entre  et  soit entre 0,043 s et 0,128 s

La durée est bien inférieure aux 4 secondes maximale indiquées dans les données de la notice.

# Text boxes

uC

t